ПОСТАНОВЛЕНИЕ

об утверждении Положения об административных

процедурах, касающихся аэродромов

№ 653  от  11.07.2018

Мониторул Офичиал № 256-265/713 от 13.07.2018

* * *

На основании положений пункта a) части (3) статьи 4 Закона о гражданской авиации № 1237-XIII от 9 июля 1997 года (повторное опубликование: Официальный монитор Республики Молдова, 2010 г., № 98-99, ст.292), с последующими изменениями и дополнениями, Правительство

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Положение об административных процедурах, касающихся аэродромов (прилагается).

2. Контроль за исполнением указанного Положения возложить на Министерство экономики и инфраструктуры.

| ПРЕМЬЕР-МИНИСТР | Павел ФИЛИП |
| --- | --- |
| Контрасигнуют: |  |
| министр экономики и инфраструктуры | Кирил ГАБУРИЧ |
| министр финансов | Октавиан АРМАШУ |
| № 653. Кишинэу, 11 июля 2018 г. |

Утверждено

Постановлением Правительства

№ 653 от 11 июля 2018 г.

ПОЛОЖЕНИЕ

об административных процедурах, касающихся аэродромов

Положение об административных процедурах, касающихся аэродромов (в дальнейшем – Положение) частично перелагает Регламент (ЕС) № 139/2014 Комиссии от 12 февраля 2014 года, устанавливающий технические требования и административные процедуры в отношении аэродромов на основании Регламента (ЕС) № 216/2008 Европейского Парламента и Совета, опубликованного в Официальном журнале Европейского Союза L 44 от 14 февраля 2014 года, а также перелагает приложение V к Регламенту (ЕС) № 216/2008 Европейского Парламента и Совета от 20 февраля 2008 года об общих правилах в сфере гражданской авиации и об учреждении Европейского агентства по авиационной безопасности, а также об отмене Директивы 91/670/ЕС Совета, Регламента (ЕС) № 1592/2002 и Директивы 2004/36/ЕС, опубликованного в Официальном журнале Европейского Союза L 79 от 19 марта 2008 года, приложение III к Соглашению об общем авиационном пространстве между Республикой Молдова и Европейским Союзом и его государствами-членами, подписанному в Брюсселе 26 июня 2012 года, ратифицированному Законом № 292 от 21 декабря 2012 г.

Глава I

ПРЕДМЕТ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИИ

1. Настоящее Положение устанавливает подробные нормы относительно:

1) условий определения и уведомления заявителя о сертификационной базе, применимой к определенному аэродрому, как это предусмотрено в приложениях № 1 и 2 к настоящему Положению;

2) условий выдачи, продления, сохранения действия, изменения, ограничения, приостановления или отзыва сертификатов эксплуатанта аэродрома/аэропорта, в том числе ограничений по эксплуатации, касающихся конкретного проектирования аэродрома, как это предусмотрено в приложениях № 1 и 2 к настоящему Положению;

3) условий эксплуатации аэродрома в соответствии с положениями Закона о гражданской авиации № 1237-XIII от 9 июля 1997 года (в дальнейшем – Закон о гражданской авиации) и требований приложений № 3 и 4 к настоящему Положению;

4) обязанностей обладателей сертификатов, как это предусмотрено в приложении № 2 к настоящему Положению;

5) условий принятия и замены действующих сертификатов эксплуатанта аэродрома/аэропорта, выданных Органом гражданской авиации (в дальнейшем – ОГА);

6) условий принятия решения о предоставлении отступлений от требований:

a) аэродромам, через которые проходят менее 10 000 пассажиров в год;

b) аэродромам, на которых проводятся менее 850 операций по перевозке грузов в год, в том числе критериев, касающихся грузовых аэродромов, уведомления аэродромов, пользующихся отступлениями от требований, и пересмотра предоставленных отступлений от требований;

7) условий запрета, ограничения операций или применения к ним определенных условий из соображений безопасности, как это предусмотрено в приложении № 2 к настоящему Положению;

8) условий и процедур, связанных с декларациями и надзором за поставщиками услуг по управлению перроном, как это предусмотрено в приложениях № 1 и 2 к настоящему Положению.

2. Настоящее Положение применяется к общедоступным аэродромам Республики Молдова, в том числе к их оборудованию, обслуживающим коммерческие авиаперевозки, обеспечивающим процедуры инструментального снижения или взлета, и которые:

1) располагают мощеной (или асфальтированной) полосой как минимум в 800 метров; или

2) обслуживают исключительно вертолеты, которые соответствуют требованиям настоящего Положения.

Персонал и организации, участвующие в эксплуатации этих аэродромов обязаны соблюдать требования настоящего Положения.

3. Требования, предусмотренные в приложении № 1 к настоящему Положению, относятся к Органу гражданской авиации.

4. Требования, предусмотренные в приложении № 2 к настоящему Положению, касаются эксплуатантов аэродромов/аэропортов и поставщиков услуг по управлению перроном.

5. Требования, предусмотренные в приложении № 3 к настоящему Положению, касаются эксплуатантов аэродромов/аэропортов.

ГЛАВА II

ОПРЕДЕЛЕНИЯ

6. В целях настоящего Положения применяются следующие определения:

аэродром – определенный участок (включая все здания, сооружения и оборудование) на суше или на воде, или на стационарном объекте, на стационарном морском объекте или плавучем объекте, полностью или частично предназначенный для прибытия, отбытия или наземного передвижения воздушных судов;

воздушное судно – аппарат, поддерживаемый в атмосфере за счет взаимодействия с воздухом, исключая взаимодействие воздуха с поверхностью земли;

аудит – систематический, независимый и задокументированный процесс сбора и объективной оценки доказательств с целью определения меры соответствия критериям аудита;

компетентный орган – административный орган по внедрению и реализации политики в области гражданской авиации (Орган гражданской авиации), наделенный необходимыми полномочиями и обязанностями для сертификации и надзора за аэродромами Республики Молдова, а также за персоналом и организациями, участвующими в деятельности на аэродромах;

самолет – воздушное судно с авиационным двигателем, которое тяжелее воздуха и поддерживается в полете в основном за счет аэродинамических реакций над поверхностями, остающимися неподвижными при определенных условиях полета;

документ о принятии и действии в отношении нарушений (Deviation Acceptance and Action Документ – DAAD) – документ, составленный ОГА для компиляции представленных доказательств для обоснования принятия отклонений от условий сертификации, изданных ОГА;

инспекция – независимая оценка, осуществляемая путем наблюдения и оценки, при необходимости, сопровождаемая измерениями, испытаниями или калибровками, с целью проверки соответствия применимым требованиям;

приемлемые методы установления соответствия – рекомендации, изданные ОГА с целью показа сущности приведения в соответствие с положениями нормативных актов, правилами гражданской авиации, сертификационными условиями. После внедрения авиационными агентами ОГА предоставляет презумпцию соответствия;

альтернативные методы установления соответствия – методы установления соответствия, которые предлагают альтернативу существующему приемлемому методу установления соответствия или предлагают новые методы определения соответствия Закону о гражданской авиации и подзаконным нормативным актам, для которых ОГА не были утверждены приемлемые методы установления соответствия;

движение – взлет или посадка;

препятствие – все неподвижные (как временные, так и постоянные) и движущиеся объекты или их части, которые:

– находятся в зоне, предназначенной для наземного движения воздушных судов; или

– возвышаются над определенной поверхностью, предназначенной для обеспечения безопасности воздушных судов в полете; или

– находятся за пределами этих определенных поверхностей и были признаны опасными для аэронавигации;

эксплуатант аэродрома/аэропорта – юридическое или физическое лицо, осуществляющее эксплуатацию аэродрома/аэропорта на основании сертификата эксплуатанта аэродрома/аэропорта, выданного ОГА;

перрон – определенная зона, предназначенная для стоянки воздушных судов с целью посадки или высадки пассажиров, погрузки или выгрузки почты и грузов, заправки топливом, стоянки или обслуживания;

услуга по управлению перроном – услуга по управлению работой и перемещением воздушных судов и транспортных средств по перрону, предоставляемая на основе декларации;

требования по сертификации – утвержденные ОГА технические стандарты, которые указывают методы доказательства соответствия Закону о гражданской авиации и другим подзаконным техническим документам, применяемые авиаперевозчиком в процессе сертификации;

поверхность ограничения препятствий – поверхность, определяющая границы проектирования объектов в воздушном пространстве;

поверхность защиты от препятствий – поверхность, установленная для системы визуального указания захода на посадку, над которой запрещено размещение объектов или продолжения существующих объектов, кроме случая, когда, по мнению ОГА, новый объект или его новое продолжение было бы защищено существующим неподвижным объектом;

поверхности, связанные с аэродромом – поверхности, установленные поставщиками аэронавигационных услуг в соответствии с положениями документа 8168, том II PANS-OPS (в дальнейшем – процедуры аэронавигационных услуг – операций воздушных судов) Международной организации гражданской авиации (ИКАО), утвержденные ОГА;

постоянный надзор – задачи, выполняемые ОГА в любой момент с целью осуществления программы по надзору для проверки дальнейшего выполнения в течение срока действия сертификата условий, на основании которых был выдан данный сертификат;

зоны, связанные с аэродромом – зоны систем связи, навигации, надзора, установленные поставщиками аэронавигационных услуг и утвержденные ОГА в соответствии с положениями приложения 10 к Конвенции о международной гражданской авиации Международной организации гражданской авиации.

Глава III

НАДЗОР ЗА АЭРОДРОМАМИ

7. ОГА является административным органом по сертификации, надзору и контролю за аэродромами/аэропортами, а также за персоналом и организациями, участвующими в деятельности на аэродромах/ аэропортах.

8. ОГА независим от эксплуатантов аэродрома/аэропорта и от поставщиков услуг по управлению перроном. ОГА осуществляет свои полномочия в условиях беспристрастности и прозрачности.

9. ОГА обеспечивает наличие потенциала и ресурсов, необходимых для выполнения требований, предъявляемых к нему на основании настоящего Положения.

10. ОГА удостоверяется, что его персонал, наделенный полномочиями, не осуществляет деятельности по надзору в случае, когда имеются доказательства, что это может прямо или косвенно привести к конфликту интересов, в частности, когда речь идет о семейном или финансовом интересе.

11. Персонал, авторизованный ОГА выполнять задачи по сертификации и/или надзору, уполномочен выполнять как минимум следующие задачи:

1) изучать записи, данные, процедуры и любые другие соответствующие материалы для выполнения задачи по сертификации и/или надзору;

2) снимать копии или делать выписки из таких записей, данных, процедур и других материалов;

3) требовать устного разъяснения на месте;

4) пользоваться доступом на аэродромы, в помещения, на рабочие базы или в другие соответствующие зоны и к транспортным средствам;

5) проводить аудиты, расследования, испытания, учения, оценку, инспекции;

6) при необходимости, применять или инициировать исполнительные меры.

Глава IV

ОТСТУПЛЕНИЯ ОТ ТРЕБОВАНИЙ

12. ОГА ежегодно рассматривает данные о движении на аэродроме, который пользуется отступлением от требований.

13. Если за последние три года подряд данные о движении на таком аэродроме выше данных, предусмотренных в подпункте 6) пункта 1, ОГА отзывает отступление от требований.

Глава V

ЗАМЕНА СЕРТИФИКАТОВ

14. Сертификаты эксплуатанта аэродрома/аэропорта, выданные ОГА до вступления в силу настоящего Положения, действуют до момента их выдачи в соответствии с настоящим Положением или, если не было выдано ни одного такого сертификата, в течение двух лет после вступления в силу настоящего Положения.

15. До окончания периода, указанного в пункте 14, ОГА выдает сертификаты эксплуатанта аэродрома/аэропорта при соблюдении следующих условий:

1) сертификационная база, указанная в приложении № 1 к настоящему Положению, была установлена с применением требований по сертификации, изданных ОГА, включая все случаи эквивалентного уровня безопасности (Equivalent Level of Safety – ELOS) и специальные условия, установленные и задокументированные;

2) обладатель сертификата доказал соответствие требованиям по сертификации, которые отличаются от национальных требований, на основании которых был выдан существующий сертификат;

3) обладатель сертификата доказал соответствие тем требованиям действующего законодательства и нормам по его применению, которые применимы к его организации и функционированию, и отличаются от национальных требований, на основании которых был выдан существующий сертификат.

16. В порядке отступления от подпункта 2) пункта 15 ОГА может отказаться от доказательства соответствия, если считает, что это предполагает чрезмерное и несоразмерное усилие.

17. ОГА хранит в течение как минимум пяти лет записи документов, связанных с процедурой замены сертификатов.

Глава VI

НАРУШЕНИЕ ТРЕБОВАНИЙ ПО СЕРТИФИКАЦИИ

18. До 31 декабря 2024 года ОГА может принимать заявления о выдаче сертификатов, содержащие нарушения требований по сертификации, изданных ОГА, при соблюдении следующих условий:

1) нарушения нельзя отнести к случаю эквивалентного уровня безопасности (ELOS), в соответствии с ADR.AR.C.020, или случаю специальных условий, в соответствии с ADR.AR.C.025 приложения № 1 к настоящему Положению;

2) нарушения присутствовали до вступления в силу настоящего Положения;

3) требования приложения № 4 к настоящему Положению были учтены при составлении нарушений и были представлены меры по их снижению и, при необходимости, корректирующие действия;

4) в поддержку соответствующего заявления эксплуатант аэродрома/аэропорта представляет оценку безопасности в случае каждого нарушения.

19. ОГА включает доказательства выполнения условий, указанных в пункте 18, в документ о принятии и действии в отношении нарушений, который прилагается к сертификату. ОГА указывает срок действия документа о принятии и действии в отношении нарушений.

20. Эксплуатант аэродрома/аэропорта и ОГА проверяют дальнейшее выполнение условий, указанных в пункте 18. В противном случае, в документ о принятии и действии в отношении нарушений вносятся изменения, либо он приостанавливается или отзывается.

Глава VII

ЗАЩИТА И МОНИТОРИНГ ОКРЕСТНОСТЕЙ АЭРОДРОМА

21. Эксплуатант аэродрома/аэропорта обеспечивает проведение консультаций относительно влияния на безопасность сооружений, которые предлагается возвести в периметре поверхности ограничения препятствий и поверхности защиты от препятствий, а также других связанных с аэродромом поверхностей.

22. ОГА обеспечивает проведение консультаций относительно влияния на безопасность сооружений, которые предлагается возвести за пределами периметра поверхности ограничения препятствий и поверхности защиты от препятствий, а также других связанных с аэродромом поверхностей, которые превышают установленную ОГА высоту.

23. ОГА обеспечивает согласование защиты аэродромов, расположенных в зоне государственной границы.

24. ОГА обеспечивает проведение консультаций по поводу деятельности человека и назначения земель, как например:

1) любое благоустройство или изменение назначения земель в зоне аэродрома;

2) любое благоустройство, способное создать нарушения, вызванные препятствиями, и представлять опасность для операций воздушных судов;

3) использование опасных, отвлекающих и ложных огней;

4) использование поверхностей c высокой светоотражаемостью, которые могут вызвать ослепление;

5) создание зон, которые могут вызвать активность диких животных, что представляет опасность для операций воздушных судов;

6) источники невидимого излучения или наличие движущихся или неподвижных объектов, которые могут нарушить или ухудшить эффективность систем связи, навигации и аэронавигационного надзора.

Глава VIII

МЕНЕДЖМЕНТ РИСКОВ, СВЯЗАННЫХ С ДИКИМИ ЖИВОТНЫМИ

25. ОГА обеспечивает оценку риска столкновения с дикими животными путем:

1) установления процедуры регистрации и сообщения о случаях столкновения воздушных судов с дикими животными;

2) сбора информации от эксплуатантов воздушных судов, от эксплуатанта аэродрома/аэропорта, персонала аэродрома и из других источников о присутствии диких животных, потенциально опасных для операций воздушных судов;

3) постоянной оценки риска, связанного с дикими животными, осуществляемой компетентным персоналом.

26. Эксплуатант аэродрома/аэропорта обеспечивает сбор и передачу в ОГА составляемых им отчетов о столкновении с дикими животными с целью их передачи и внесения в базу данных системы информации Международной организации гражданской авиации о столкновении с птицами (ICAO Birdstrike Information System – IBIS).

Глава IX

ВСТУПЛЕНИЕ В СИЛУ И ПРИМЕНЕНИЕ

27. Авиационные правила RAC-CAO – сертификация аэродромов (эксплуатантов аэродромов), утвержденные приказом директора Государственной администрации гражданской авиации № 48/GEN от 16 августа 2002 г. (Официальный монитор Республики Молдова, 2002 г., № 121, ст.279), признается утратившим силу по истечении двух лет со дня вступления с силу настоящего Положения.

28. Приложения № 2 и 3 к настоящему Положению применяются к аэродромам/аэропортам, сертифицированным в соответствии с главой V, со дня выдачи сертификата.

29. В случае аэродромов, процедура сертификации которых была начата до вступления в силу настоящего Положения, но которым не был выдан сертификат до того числа, сертификат выдается только при соблюдении настоящего Положения. В то же время обладатель сертификата эксплуатанта аэродрома/аэропорта может обратиться за продлением сертификата и после даты вступления в силу настоящего Положения, согласно требованиям RAC-CAO, однако срок его действия не может превышать двух лет после вступления в силу настоящего Положения.

30. Пункт ADR.AR.C.050 приложения № 1 и пункт ADR.OR.B.060 приложения № 2 к настоящему Положению применяются со дня вступления в силу норм по применению, касающихся предоставления услуг по управлению перроном, разработанных и утвержденных ОГА. Пункт ADR.AR.A.015 приложения № 1 и пункт ADR.OR.A.015 приложение № 2 применяются к поставщикам услуг по управлению перроном со дня вступления в силу норм по применению, касающихся предоставления услуг по управлению перроном.

Приложение № 1

к Положению об административных

процедурах,  касающихся аэродромов

ТРЕБОВАНИЯ, ПРИМЕНИМЫЕ К ОРГАНАМ – АЭРОДРОМЫ (ADR.AR)

Подраздел A – ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ (ADR.AR.A)

ADR.AR.A.001 Область применения

Настоящее приложение устанавливает требования к ОГА, компетентному органу, ответственному за сертификацию/надзор за эксплуатантами аэродрома/аэропорта и поставщиками услуг по управлению перроном.

ADR.AR.A.005 Орган гражданской авиации

ОГА отвечает за:

(a) сертификацию и надзор за эксплуатантами аэродрома/аэропорта;

(b) надзор за поставщиками услуг по управлению перроном.

ADR.AR.A.010 Документация по надзору

(a) ОГА предоставляет в распоряжение своего персонала законодательные акты, стандарты, нормы, технические публикации и соответствующие смежные документы для выполнения им возложенных на него задач и обязанностей.

(b) ОГА предоставляет в распоряжение эксплуатантов аэродрома/аэропорта и других заинтересованных сторон законодательные акты, стандарты, нормы, технические публикации и связанные с ними документы для содействия их соответствию применимым требованиям, размещая их на своей веб-странице.

ADR.AR.A.015 Методы соответствия

(a) ОГА разрабатывает приемлемые методы приведения в соответствие (Acceptable Means of Compliance – AMC), которые могут быть использованы для установления соответствия настоящему Положению.

(b) Для приведения в соответствие с настоящим Положением могут быть использованы альтернативные методы соответствия.

(c) ОГА вводит систему с целью постоянного обеспечения того, чтобы альтернативные методы соответствия, используемые им самим, эксплуатантами аэродрома/аэропорта или поставщиками услуг по управлению перроном, находящимися под его надзором, позволяли достичь соответствия настоящему Положению.

(d) ОГА оценивает альтернативные методы соответствия, предлагаемые эксплуатантом аэродрома/аэропорта или поставщиком услуг по управлению перроном, в соответствии с ADR.OR.A.015 приложения № 2, путем рассмотрения представленных документов и, если считает необходимым, проведения инспекции у эксплуатанта аэродрома/аэропорта, на аэродроме или у поставщика услуг по управлению перроном.

Если ОГА установлено, что альтернативные методы соответствия, предлагаемые эксплуатантом аэродрома/аэропорта или поставщиком услуг по управлению перроном, соответствуют нормам применения, то он незамедлительно:

1) уведомляет заявителя, что альтернативные методы соответствия могут быть применены и, при необходимости, изменяет вследствие этого сертификат или разрешение заявителя;

2) уведомляет остальных эксплуатантов аэродромов/аэропортов, сертифицированных на территории Республики Молдова, об утвержденных альтернативных методах соответствия.

(е) Если ОГА сам использует альтернативные методы соответствия для достижения соответствия настоящему Положению, он предоставляет их в распоряжение эксплуатантов аэродрома/аэропорта и поставщикам услуг по управлению перроном, находящимся под надзором, публикуя их на своей официальной странице в интернете.

ADR.AR.A.030 Незамедлительное реагирование на проблему безопасности

(a) ОГА внедряет систему для надлежащего сбора, анализа и распространения информации о безопасности.

(b) При получении информации, указанной в литере (a), ОГА принимает адекватные меры по решению проблемы безопасности, в том числе по изданию директив по безопасности, в соответствии с ADR.AR.A.040.

(c) Меры, принятые в соответствии с литерой (b), незамедлительно доводятся до сведения всех эксплуатантов аэродрома/аэропорта и поставщиков услуг по управлению перроном, которые должны их соблюдать на основе требований настоящего Положения.

ADR.AR.A.040 Директивы по безопасности

(a) ОГА издает директиву по безопасности в случае, когда им установлено наличие условия, снижающего безопасность и требующего незамедлительного действия, в том числе доказательства соответствия любому измененному или дополнительному требованию по сертификации, установленному ОГА.

(b) Директивы по безопасности передаются эксплуатантам аэродрома/аэропорта и/или поставщикам услуг по управлению перроном, и содержат как минимум следующую информацию:

1) определение условий, снижающих безопасность;

2) определение нарушаемого дизайна, оборудования или операции;

3) необходимые действия и их обоснование, в том числе измененные или дополнительные требования по сертификации, которые следует соблюдать;

4) срок выполнения необходимых действий;

5) дату вступления в силу директивы по безопасности.

(c) ОГА проверяет соблюдение директив по безопасности, применяемых эксплуатантами аэродрома/аэропорта и поставщиками услуг по управлению перроном.

Подраздел B – МЕНЕДЖМЕНТ (ADR.AR.B)

ADR.AR.B.005 Система менеджмента

(a) ОГА вводит и поддерживает систему менеджмента, которая содержит как минимум:

1) документально оформленную политику и процедуры по описанию ее организации, средств и методов достижения соответствия настоящему Положению. Эти процедуры постоянно обновляются и служат основными рабочими документами для всех сопутствующих задач ОГА;

2) достаточный персонал, в том числе аэродромных инспекторов, для выполнения своих задач и обязанностей. Соответствующий персонал квалифицирован для выполнения возложенных на него задач и обладает знаниями, опытом и начальной подготовкой на рабочем месте и периодической подготовкой, необходимыми для обеспечения его постоянной компетентности. Вводится система планирования готовности персонала к обеспечению надлежащего выполнения всех соответствующих задач;

3) материальную базу и адекватные офисные помещения для выполнения возложенных задач;

4) четко установленный процесс мониторинга соответствия системы менеджмента релевантным требованиям и степени обеспечения адекватности процедур, в том числе введение процесса внутреннего аудита и процесса менеджмента рисков.

(b) ОГА назначает для каждой сферы деятельности, включенной в его систему менеджмента, одного или нескольких лиц, ответственных за управление соответствующей задачей (задачами).

(c) ОГА вводит процедуры участия во взаимном обмене всей необходимой информацией и оказания помощи другим задействованным органам.

ADR.AR.B.015 Изменения в системе менеджмента

(a) ОГА располагает системой выявления изменений, которые ухудшают его способность выполнять свои задачи и обязанности, определенные Законом о гражданской авиации и требованиями настоящего Положения. Эта система позволяет ему принимать необходимые меры по гарантированию постоянной адекватности и эффективности своей системы менеджмента.

(b) ОГА обновляет свою систему менеджмента для отражения любого изменения в Законе о гражданской авиации и требованиях настоящего Положения с целью обеспечения эффективного внедрения.

ADR.AR.B.020 Учет документов

(a) ОГА вводит систему учета документов, предоставляющую возможность адекватного хранения, доступности и надежной прослеживаемости:

1) документально оформленной политики и процедур системы менеджмента;

2) подготовки, квалификации и авторизации своего персонала;

3) процесса сертификации и постоянного надзора за эксплуатантами аэродрома/аэропорта;

4) процесса декларирования и постоянного надзора за поставщиками услуг по управлению перроном;

5) документации о случаях эквивалентного уровня безопасности (ELOS) и специальных условиях, содержащихся в сертификационной базе, а также любого документа о принятии и действии в отношении нарушений;

6) оценки и уведомления ОГА об альтернативных методах соответствия, предлагаемых эксплуатантами аэродрома/аэропорта и поставщиками услуг по управлению перроном, а также оценки альтернативных методов соответствия, используемых самим ОГА;

7) заключений, корректирующих действий и даты их завершения, а также замечаний;

8) принятых исполнительных мер;

9) информации о надежности и дальнейших мерах;

10) документации о выданных отступлениях от требований.

(b) ОГА хранит перечень всех выданных им сертификатов и полученных им деклараций.

(c) Записи о сертификации эксплуатанта аэродрома/аэропорта или декларация поставщика услуг по управлению перроном хранятся в течение срока действия сертификата или декларации, по обстоятельствам.

(d) Записи, относящиеся к пунктам 1)-2) и 6)-10) литеры (а), хранятся в течение не менее пяти лет в соответствии с применимым законодательством о защите данных.

Подраздел C – НАДЗОР, СЕРТИФИКАЦИЯ И ИСПОЛНЕНИЕ (ADR.AR.C)

ADR.AR.C.005 Надзор

(a) ОГА проверяет:

1) соответствие сертификационной базе и всем требованиям, применимым к эксплуатантам аэродромов/аэропортов и поставщикам услуг по управлению перроном, до выдачи утверждений или сертификата;

2) сохранение соответствия сертификационной базе и требованиям, применимым к эксплуатантам аэродромов/аэропортов или поставщикам услуг по управлению перроном, на которых возложена обязанность по декларированию;

3) применение адекватных мер безопасности, определенных в литерах (b) и (c) ADR.AR.A.030.

(b) Эта проверка должна:

1) подкрепляться документацией, составленной таким образом, чтобы предоставлять ответственному за надзор персоналу указания по осуществлению им своих функций;

2) предоставлять в распоряжение эксплуатантов аэродромов/аэропортов и поставщиков услуг по управлению перроном результаты деятельности по надзору за безопасностью;

3) основываться на аудитах и инспекциях, в том числе внезапных, при необходимости;

4) предоставлять ОГА необходимые доказательства в случае принятия дополнительных мер, в том числе мер, предусмотренных в ADR.AR.C.055.

(c) Сфера надзора должна учитывать результаты предыдущей деятельности по надзору и установленные приоритеты в вопросах безопасности.

(d) ОГА собирает и обрабатывает любую информацию, которая считается полезной для надзора, включая внезапные инспекции, при необходимости.

(e) В рамках своих полномочий по надзору ОГА запрашивает предварительное утверждение по всем препятствиям, благоустройству и другой деятельности в зонах, находящихся под мониторингом эксплуатанта аэродрома/аэропорта в соответствии с ADR.OPS.B.075, которые могут создать угрозу безопасности и ухудшить работу аэродрома.

ADR.AR.C.010 График надзора

(a) По каждому эксплуатанту аэродрома/аэропорта и каждому поставщику услуг по управлению перроном, который декларирует свою деятельность в ОГА, он:

1) вводит и поддерживает график надзора, который содержит мероприятия по надзору, требуемые согласно ADR.AR.C.005;

2) применяет адекватный цикл планирования надзора, не превышающий 24 месяцев.

(b) График надзора содержит в рамках каждого цикла планирования надзора аудиты и инспекции, в том числе внезапные инспекции, при необходимости.

(c) График надзора и цикл планирования надзора отражают эффективность в вопросах безопасности эксплуатанта аэродрома/аэропорта, поставщика услуг по управлению перроном и подверженность аэродрома рискам.

(d) График надзора содержит указания на даты проведения намеченных аудитов и инспекций и даты, когда были проведены соответствующие аудиты и инспекции.

ADR.AR.C.015 Начало процесса сертификации

(a) При получении заявления о первичной выдаче сертификата ОГА оценивает заявление и проверяет соблюдение применимых требований.

(b) В случае существующего аэродрома ОГА предусматривает условия работы эксплуатанта аэродрома/аэропорта в течение периода сертификации, за исключением случая, когда ОГА устанавливает, что эксплуатация аэродрома должна быть приостановлена. ОГА уведомляет эксплуатанта аэродрома/аэропорта о намеченном графике процесса сертификации и завершает сертификацию в кратчайший срок.

(c) ОГА устанавливает и сообщает заявителю сертификационную базу в соответствии с ADR.AR.C.020.

ADR.AR.C.020 Сертификационная база

Проект сертификационной базы разрабатывается эксплуатантом аэродрома/аэропорта (или заявителем на получение сертификата эксплуатанта аэродрома/аэропорта) в виде таблицы.

Проект сертификационной базы на бумажном носителе, подписанный ответственным руководителем эксплуатанта аэродрома/аэропорта (заявителя на получение сертификата эксплуатанта аэродрома/аэропорта), должен быть представлен ОГА с приложением незащищенного файла в формате электронной таблицы, посредством электронной почты или на электронном носителе данных. Форма таблицы устанавливается ОГА.

Сертификационная база, утвержденная директором ОГА, сообщаются заявителю и состоят из:

(a) требований по сертификации, изданных ОГА, которые ОГА считает применимыми к проектированию и виду эксплуатации аэродрома и которые действуют на дату подачи заявления о получении сертификата, за исключением случая, когда:

1) заявитель решает подчиниться требованиям по сертификации с изменениями, вступившими в силу позже; или

2) ОГА считает необходимым соблюдение этих требований по сертификации с изменениями, вступившими в силу позже;

(b) любого распоряжения, по которому ОГА дал согласие на доказательство заявителем эквивалентного уровня безопасности (ELOS); и

(c) любого специального условия, предусмотренного в соответствии с ADR.AR.C.025, которое ОГА считает необходимым внести в сертификационную базу.

ADR.AR.C.025 Специальные условия

(a) ОГА предусматривает для аэродрома специальные подробные технические требования, называемые специальными условиями, если связанные с ним требования по сертификации, изданные ОГА и указанные в литере (а) ADR.AR.C.020, неадекватны или не соответствуют, с целью обеспечения соответствия требованиям приложения № 4 ввиду того, что:

1) требования по сертификации не могут быть соблюдены из-за физических, топографических или аналогичных ограничений, связанных с расположением аэродрома;

2) у аэродрома новые или необычные проектные характеристики; или

3) опыт, полученный в результате эксплуатации аэродрома или других аэродромов с аналогичными проектными характеристиками, показал, что безопасность может быть под угрозой.

(b) Специальные условия содержат такие технические требования, в том числе ограничения или процедуры, которые должны соблюдаться так, как ОГА считает необходимым для обеспечения соответствия требованиям приложения № 4.

ADR.AR.C.035 Выдача сертификатов

(a) До выдачи сертификата ОГА может потребовать проведения инспекции, испытаний, оценки безопасности или учений, которые посчитает необходимыми.

(b) ОГА выдает единый сертификат эксплуатанта аэродрома/аэропорта.

(c) ОГА выдает сертификат, предусмотренный в литере (b) в случае, если удовлетворен тем, как эксплуатант аэродрома/аэропорта доказал соответствие ADR.OR.B.025 и ADR.OR.E.005 приложения № 2.

(d) Считается, что сертификат содержит сертификационную базу аэродрома, руководство аэродрома, а также, при необходимости, любые другие условия или эксплуатационные ограничения, предусмотренные ОГА и любыми документами по принятию и действию в отношении нарушений.

(e) Срок действия сертификата аэродрома/аэропорта указан в Перечне разрешительных документов, выдаваемых государственными органами-эмитентами физическим и юридическим лицам для осуществления предпринимательской деятельности, утвержденном Законом № 160 от 22 июля 2011 года о регулировании предпринимательской деятельности путем разрешения. Права, связанные с видами деятельности, которые разрешено осуществлять эксплуатанту аэродрома/аэропорта, указаны в прилагаемых к сертификату условиях.

(f) В случае возложения обязанностей на другие соответствующие организации, они должны быть четко указаны и перечислены.

(g) Заключения, кроме относящихся к 1-му уровню, которые не были завершены до даты сертификации, оцениваются с точки зрения безопасности, и риски сокращаются исходя из потребностей, а ОГА утверждает план корректирующих действия по завершению заключения.

(h) Для разрешения эксплуатанту аэродрома/аэропорта вносить изменения без предварительного утверждения ОГА в соответствии с литерой (d) ADR.OR.B.040, ОГА утверждает процедуру, определяющую сферу таких изменений, и описывает порядок их внесения и уведомления.

ADR.AR.C.040 Изменения

(a) При получении заявления о внесении изменения, в соответствии с ADR.OR.B.40, требующего предварительного утверждения, ОГА оценивает заявление и, при необходимости, сообщает эксплуатанту аэродрома/аэропорта:

1) требования по сертификации, изданные ОГА, применимые к предлагаемому изменению и действующие на день заявления, за исключением случаев, когда:

a) заявитель решает подчиниться требованиям по сертификации с изменениями, вступившими в силу позже; или

b) ОГА считает необходимым соблюдение этих требований по сертификации с изменениями, вступившими в силу позже;

2) любое другое требование, введенное ОГА и непосредственно связанное с предлагаемым изменением;

3) любое специальное условие, а также любое изменение специальных условий, предусмотренное ОГА в соответствии с ADR.AR.C.025, которое ОГА считает необходимым; и

4) измененную сертификационную базу, если предлагаемое изменение ее затрагивает.

(b) ОГА утверждает изменение тогда, когда эксплуатант аэродрома/аэропорта доказал соответствие требованиям ADR.OR.B.040 и, при необходимости, ADR.OR.E.005 приложения № 2.

(c) Если утвержденное изменение распространяется на условия сертификата, ОГА их изменяет.

(d) ОГА утверждает все условия работы эксплуатанта аэродрома/аэропорта на время изменения.

(e) Не нарушая ни одной из дополнительных исполнительных мер, при внесении эксплуатантом аэродрома/аэропорта изменений, требующих предварительного утверждения, без получения данного утверждения от ОГА, как указано в литере (a), ОГА предусматривает приостановление, ограничение или отзыв сертификата.

(f) Для изменений, которые не требуют предварительного утверждения, ОГА оценивает информацию, представленную в уведомлении, направленном эксплуатантом аэродрома/аэропорта в соответствии с литерой (d) ADR.OR.B.040 приложения № 2, для проверки соответствующего внесения и соблюдения требований по сертификации и других применимых к изменению требований. В случае установления любого несоответствия, ОГА:

1) уведомляет о несоответствии эксплуатанта аэродрома/аэропорта и требует дополнительных изменений; и

2) в случае заключений 1-го или 2-го уровней действует в соответствии с ADR.AR.C.055.

ADR.AR.C.050 Декларации поставщиков услуг по управлению перроном

(a) При получении декларации от поставщика услуг по управлению перроном, который намерен оказывать такие услуги на определенном аэродроме, ОГА проверяет содержит ли декларация всю информацию, предусмотренную в приложении № 2, и подтверждает получение декларации соответствующей организации.

(b) Если декларация не содержит предусмотренную информацию или содержит информацию, которая указывает на несоответствие применимым требованиям, ОГА уведомляет о данном несоответствии поставщика услуг по управлению перроном и эксплуатанта аэродрома/аэропорта и запрашивает дополнительную информацию. При необходимости, ОГА проводит инспекцию у поставщика услуг по управлению перроном и эксплуатанта аэродрома/аэропорта. При подтверждении несоответствия ОГА действует в соответствии с ADR.AR.C.055.

(c) ОГА ведет реестр деклараций поставщиков услуг по управлению перроном, находящихся под его надзором.

ADR.AR.C.055 Заключения, замечания, корректирующие действия и исполнительные меры

(a) ОГА в соответствии с литерой (а) ADR.AR.C.005 располагает системой анализа заключений для определения их важности с точки зрения безопасности.

(b) ОГА составляет заключение 1-го уровня при обнаружении любого существенного несоответствия сертификационной базе аэродрома, положениям Закона о гражданской авиации, требованиям настоящего Положения и нормам по его применению, процедурам и руководствам эксплуатанта аэродрома/аэропорта или поставщика услуг по управлению перроном, условиям сертификата, сертификату или содержанию декларации, которое снижает уровень безопасности или представляет собой большой риск для безопасности.

Заключения 1-го уровня содержат:

1) непредоставление доступа ОГА к материальной базе аэродрома, эксплуатанту аэродрома/аэропорта или поставщику услуг по управлению перроном, как указано в ADR.OR.C.015, во время обычного рабочего графика и после двух письменных заявлений;

2) получение или сохранение действия сертификата путем подделки поданных подтверждающих документов;

3) доказательство нарушающей правила практики или неправомерного использования сертификата; и

4) отсутствие ответственного руководителя.

(c) ОГА составляет заключение 2-го уровня при обнаружении любого несоответствия аэродрома сертификационной базе, положениям Закона о гражданской авиации, требованиям настоящего Положения и нормам по его применению, процедурам и руководствам эксплуатанта аэродрома/аэропорта или поставщика услуг по управлению перроном, условиям сертификата, сертификату или содержанию декларации, которое может снизить уровень безопасности или представлять собой риск для безопасности.

(d) При составлении заключения во время надзора или любыми другими методами, не нарушая ни одной из дополнительных мер, предусмотренных Законом о гражданской авиации, требованиями настоящего Положения и нормами по его применению, ОГА письменно оповещает о данном заключении эксплуатанта аэродрома/аэропорта или поставщика услуг по управлению перроном и требует принятия корректирующих действий по устранению выявленного несоответствия (несоответствий).

1) В случае заключений 1-го уровня ОГА принимает срочные и адекватные меры по запрету или ограничению деятельности и принимает меры по отзыву сертификата или исключению декларации из реестра, или по полному или частичному приостановлению сертификата или декларации, исходя из важности заключения, до выполнения корректирующих действий эксплуатантом аэродрома/аэропорта или поставщиком услуг по управлению перроном.

2) В случае заключений 2-го уровня ОГА:

a) назначает эксплуатанту аэродрома/аэропорта или поставщику услуг по управлению перроном срок на выполнение корректирующих действий, включенный в план действия, соответствующий характеру заключений; и

b) оценивает корректирующие действия и план внедрения, предложенный эксплуатантом аэродрома/аэропорта или поставщиком услуг по управлению перроном и, если оценка подтверждает, что их достаточно для устранения несоответствия (несоответствий), утверждает их.

3) Если эксплуатант аэродрома/аэропорта или поставщик услуг по управлению перроном не успевает представить утвержденный план корректирующих действий или выполнить корректирующие действия в срок, назначенный или продленный ОГА, заключение становится заключением 1-го уровня, и принимаются меры, предусмотренные в пункте 1) литеры (d).

4) ОГА ведет учет всех составленных им заключений и примененных им исполнительных мер, а также всех корректирующих действий и даты завершения действия, выполненного в связи с заключениями.

(e) По случаям, не требующим заключений 1-го или 2-го уровней, ОГА может составлять замечания.

Приложение № 2

к Положению об административных

процедурах, касающихся аэродромов

ТРЕБОВАНИЯ, ПРИМЕНИМЫЕ К ОРГАНИЗАЦИЯМ –

ЭКСПЛУАТАНТАМ АЭРОДРОМОВ/АЭРОПОРТОВ (ADR.OR)

Подраздел A – ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ (ADR.OR.A)

ADR.OR.A.005 Область применения

Настоящее приложение устанавливает требования, которые должны соблюдаться:

(a) эксплуатантом аэродрома/аэропорта, на которого распространяется Закон о гражданской авиации и требования настоящего Положения в части его сертификации, менеджмента, руководств и других обязанностей;

(b) поставщиком услуг по управлению перроном.

ADR.OR.A.015 Методы соответствия

(a) Эксплуатант аэродрома/аэропорта или поставщик услуг по управлению перроном может использовать методы соответствия, альтернативные методам, утвержденным ОГА, для достижения соответствия требованиям Закона о гражданской авиации, настоящего Положения и нормам по его применению.

(b) При желании эксплуатанта аэродрома/аэропорта или поставщика услуг по управлению перроном использовать метод соответствия, альтернативный приемлемым методам соответствия (AMC), утвержденным ОГА, для достижения соответствия требованиям Закона о гражданской авиации, настоящего Положения и нормам по его применению, за 60 календарных дней до планируемой даты внедрения он должен представить ОГА подробное описание альтернативного метода соответствия. Описание должно включать все пересмотры соответствующих руководств или процедур, а также оценку, подтверждающую соблюдение норм по применению.

Эксплуатант аэродрома/аэропорта или поставщик услуг по управлению перроном может применить эти альтернативные меры соответствия при условии их предварительного утверждения ОГА и при получении уведомления, как указано в ADR.AR.A.015 литеры (d) приложения № 1.

(c) В случае предоставления услуг по управлению перроном не самим эксплуатантом аэродрома/аэропорта использование альтернативных мер соответствия поставщиком таких услуг в соответствии с литерами (a) и (b) требует и предварительного согласия эксплуатанта аэродрома/аэропорта, на котором такие услуги предоставляются.

Подраздел B – СЕРТИФИКАЦИЯ (ADR.OR.B)

ADR.OR.B.005 Обязанности по сертификации эксплуатантов аэродрома/аэропорта

До начала эксплуатации аэродрома/аэропорта или при отзыве отступления от требований в соответствии с пунктом 13 Положения эксплуатант аэродрома/аэропорта должен получить применимый(-е) сертификат(сертификаты), выданный(-е) ОГА.

ADR.OR.B.015 Запрос сертификата

(a) Запрос сертификата осуществляется в форме и в порядке, установленном ОГА.

(b) Заявитель представляет ОГА следующую информацию:

1) свое официальное и коммерческое наименование, юридический адрес и адрес для переписки, а также учредительные документы со всеми изменениями и дополнениями;

2) информацию и данные о:

(i) месторасположении аэродрома;

(ii) осуществляемом на аэродроме виде операций;

(iii) способе проектирования и материальной базе аэродрома в соответствии с применимыми требованиями по сертификации, установленными ОГА;

3) любые предложения об отклонениях от применимых требований по сертификации, установленных ОГА;

4) документацию, показывающую как будут соблюдаться применимые требования, установленные Законом о гражданской авиации, требования настоящего Положения и норм по его применению. Такая документация содержит процедуру, включенную в руководство аэродрома, которая описывает порядок управления и сообщения в ОГА об изменениях, не требующих предварительного утверждения; последующие изменения данной процедуры требуют предварительного утверждения ОГА;

5) доказательство обеспечения адекватных ресурсов для эксплуатации аэродрома в соответствии с применимыми требованиями, а именно:

(i) план развития аэродрома на 5-летний срок;

(ii) аудированный финансовый отчет за предыдущий финансовый год;

(iii) бизнес-план на период до двух лет, согласно установленной ОГА структуре;

(iv) копию договоров страхования гражданской ответственности перед третьими лицами, которое должно покрывать риски, связанные с эксплуатацией аэродрома;

6) сопровождаемое документами доказательство отношений заявителя с собственником аэродрома и/или собственником земельного участка;

7) фамилию и релевантную информацию об ответственном руководителе, а также о других назначенных лицах, предусмотренных ADR.OR.D.015;

8) копию руководства аэродрома, предусмотренную в ADR.OR.E.005.

(c) Если ОГА считает это допустимым, информация, предусмотренная в пунктах 7) и 8), может быть представлена на более позднем этапе, установленном ОГА, но до выдачи сертификата.

ADR.OR.B.017 Запрос о продлении сертификата

(a) Заявление о продлении сертификата представляется в форме и в порядке, установленном ОГА.

(b) Одновременно с заявлением о продлении сертификата заявитель представляет в ОГА следующую информацию:

1) свое официальное и коммерческое наименование, юридический адрес и адрес для переписки, учредительные документы со всеми изменениями и дополнениями;

2) документы, предусмотренные в пункте 5) ADR.OR.B.015;

3) декларацию под личную ответственность об отсутствии изменений в документах (или частях этих документов – указать, при их наличии), предусмотренных в пунктах 2), 3), 4), 6) и 7) ADR.OR.B.015, поданных в ОГА в случае первичной сертификации или предыдущего продления.

(c) Если в документы, указанные в пунктах 2), 3), 4), 6) и 7) ADR.OR.B.015, представленные в ОГА в случае первичной сертификации или предыдущего продления, были внесены изменения, они подаются повторно вместе с заявлением.

ADR.OR.B.025 Доказательство соответствия

(a) Эксплуатант аэродрома/аэропорта:

1) выполняет и документирует все действия, инспекции, испытания, оценки безопасности или необходимые учения и доказывает ОГА:

(i) соответствие сообщенной сертификационной базе, требованиям по сертификации, применимым к изменению, любой директиве по безопасности, при необходимости, а также применимым требованиям Закона о гражданской авиации, требованиям настоящего Положения и нормам по его применению;

(ii) что аэродром, поверхности ограничения препятствий и защиты от препятствий и другие связанные с аэродромом зоны не обладают свойствами или характеристиками, ухудшающими эксплуатационную безопасность;

(iii) что процедуры полета аэродрома были утверждены.

2) представляет ОГА методы, которыми было доказано соответствие;

3) декларирует ОГА свое соответствие пункту 1 литеры (a).

(b) Соответствующая информация о проектировании, включая чертежи, инспекцию, испытания и другие соответствующие отчеты, составляются и хранятся эксплуатантом аэродрома/аэропорта в распоряжении ОГА в соответствии с требованиями ADR.OR.D.035 и по требованию предоставляются ОГА.

ADR.OR.B.030 Условия сертификата и привилегии обладателя сертификата

Эксплуатант аэродрома/аэропорта должен соответствовать сфере деятельности и привилегиям, определенным в прилагаемых к сертификату условиях.

ADR.OR.B.035 Сохранение действия сертификата

(a) Сертификат сохраняет свое действие при условии, что:

1) эксплуатант аэродрома/аэропорта сохраняет соответствие положениям Закона о гражданской авиации, требованиям настоящего Положения и нормам по его применению, а аэродром сохраняет соответствие сертификационной базе с учетом требований по рассмотрению заключений, как указанно в ADR.OR.C.020;

2) ОГА предоставляется доступ в организацию эксплуатанта аэродрома/аэропорта, как указано в ADR.OR.C.015, для установления сохранения соответствия положениям Закона о гражданской авиации, требованиям настоящего Положения и нормам по его применению;

3) сертификат не отозван или от него не отказались.

(b) В случае отзыва или отказа сертификат своевременно возвращается ОГА.

ADR.OR.B.037 Сохранение действия декларации поставщика услуг по управлению перроном

Декларация, сделанная поставщиком услуг по управлению перроном в соответствии с ADR.OR.B.060, остается в силе при условии, что:

(a) поставщик услуг по управлению перроном и связанной с ним материальной базой соблюдает в дальнейшем положения Закона о гражданской авиации, требования настоящего Положения и своих норм по его применению с учетом требований по рассмотрению заключений, как указанно в ADR.OR.C.020;

(b) ОГА предоставляется доступ в организацию поставщика услуг по управлению перроном, как указано в ADR.OR.C.015, для установления сохранения соответствия положениям Закона о гражданской авиации, требованиям настоящего Положения и своим норм по его применению;

(c) декларация не отозвана поставщиком таких услуг или не исключена из реестра деклараций.

ADR.OR.B.040 Изменения

(a) Требует предварительного утверждения со стороны ОГА любое изменение, которое:

1) ухудшает условия сертификата, сертификационную базу и важнейшее оборудование для безопасности аэродрома; или

2) существенно ухудшает элементы системы менеджмента эксплуатанта аэродрома/аэропорта согласно требованиям литеры (b) ADR.OR.D.005.

(b) По другим изменениям, требующим предварительного утверждения в соответствии с положениями Закона о гражданской авиации, требованиями настоящего Положения и нормами по его применению, эксплуатант аэродрома/аэропорта должен запросить и получить утверждение со стороны ОГА.

(c) Заявление о внесении изменения в соответствии с литерами (a) или (b) подается до выполнения такого изменения, чтобы дать возможность ОГА определить сохранение соответствия положениям Закона о гражданской авиации, требованиям настоящего Положения и нормам по его применению и изменить, при необходимости, сертификат и смежные условия, прилагаемые к сертификату.

Изменения внедряются только при получении официального утверждения ОГА в соответствии с ADR.AR.C.040 приложения № 1.

Во время изменений эксплуатант аэродрома/аэропорта осуществляет свою деятельность в условиях, утвержденных ОГА.

(d) Изменения, не требующие предварительного утверждения, вносятся и сообщаются ОГА в порядке, установленном в процедуре, утвержденной ОГА в соответствии с литерой (h) ADR.AR.C.035 приложения № 1.

(e) Эксплуатант аэродрома/аэропорта представляет ОГА соответствующие документы согласно литере (f) и ADR.OR.E.005.

(f) В рамках своей системы менеджмента, определенной в ADR.OR.D.005, эксплуатант аэродрома/аэропорта, который предлагает произвести изменение аэродрома, эксплуатации, организации или своей системы менеджмента, должен:

1) определить взаимозависимость с любыми из затрагиваемых сторон, запланировать и провести оценку безопасности по согласованию с другими организациями;

2) систематически корректировать свои предположения и смягчающие меры в случае всех затрагиваемых сторон;

3) обеспечить масштабную оценку изменения, включающую любое необходимое взаимодействие;

4) обеспечить определение и документирование полных и веских аргументов, доказательств и критериев безопасности для подкрепления оценки безопасности и того, что изменение способствует улучшению безопасности при любой возможности разумным способом.

ADR.OR.B.050 Сохранение соответствия требованиям по сертификации

В результате изменения требований по сертификации, установленных ОГА, эксплуатант аэродрома/аэропорта должен:

(a) провести анализ по установлению любых требований по сертификации, применимых к аэродрому;

(b) при необходимости, начать процесс изменения в соответствии с ADR.OR.B.040 и осуществить необходимые изменения на аэродроме.

ADR.OR.B.060 Декларация поставщиков услуг по управлению перроном

(a) Поставщики услуг по управлению перроном, которые заявляют, что обладают необходимой способностью и средствами для выполнения своих обязанностей, связанных с предоставлением таких услуг, и в результате соглашения с эксплуатантом аэродрома/аэропорта о предоставлении таких услуг на аэродроме, должны:

1) предоставить ОГА всю соответствующую информацию и задекларировать свое соответствие всем применимым положениям Закона о гражданской авиации, требованиям настоящего Положения и нормам по его применению посредством разработанной ОГА формы;

2) передать в распоряжение ОГА перечень используемых альтернативных методов соответствия, согласно литере (b) ADR.OR.A.015;

3) поддерживать соответствие применимым требованиям и предоставленной в декларации информации;

4) уведомлять ОГА о любых изменениях в своих декларациях или используемых методах соответствия путем подачи измененной декларации;

5) предоставлять свои услуги в соответствии с руководством аэродрома и соблюдать все содержащиеся в нем соответствующие положения.

(b) До прекращения предоставления таких услуг поставщик услуг по управлению перроном должен уведомить ОГА и эксплуатанта аэродрома/аэропорта.

ADR.OR.B.065 Прекращение эксплуатации

Эксплуатант, который намерен прекратить эксплуатацию аэродрома/аэропорта, должен:

(a) уведомить об этом ОГА в кратчайший срок;

(b) передать эту информацию поставщику справочной аэронавигационной услуги;

(c) вернуть сертификат в ОГА в день прекращения эксплуатации;

(d) обеспечить принятие мер по исключению непредвиденного использования аэродрома воздушными судами, за исключением случая, когда ОГА утвердил использование аэродрома в других целях.

Подраздел C – ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ ЭКСПЛУАТАНТА

АЭРОДРОМА/АЭРОПОРТА (ADR.OR.C)

ADR.OR.C.005 Обязанности эксплуатанта аэродрома/аэропорта

(a) Эксплуатант аэродрома/аэропорта несет ответственность за безопасную эксплуатацию и обслуживание аэродрома в соответствии с:

1) Законом о гражданской авиации, требованиями настоящего Положения и нормами по его применению;

2) условиями своего сертификата;

3) содержанием руководства аэродрома;

4) любыми другими руководствами для имеющегося на аэродроме аэродромного оборудования.

(b) Эксплуатант аэродрома/аэропорта должен непосредственно обеспечивать или, по обстоятельствам, координировать посредством соглашений с ответственными организациями, предоставляющими следующие услуги:

1) аэронавигационные услуги, адекватные уровню перевозок и условиям эксплуатации на аэродроме;

2) проектирование и поддержание процедур полета в соответствии с применимыми требованиями.

(c) Эксплуатант аэродрома/аэропорта обеспечивает по согласованию с ОГА внесение соответствующей информации по безопасности воздушных судов в руководство аэродрома и ее опубликование, при необходимости. Она включает:

1) предоставленные освобождения или отступления от применимых требований;

2) положения, по которым ОГА принял эквивалентный уровень безопасности (ELOS), как часть сертификационной базы;

3) специальные условия и ограничения на использование аэродрома.

(d) В случае возникновения на аэродроме условия, которое снижает безопасность, эксплуатант аэродрома/аэропорта незамедлительно принимает все необходимые меры для обеспечения того, чтобы воздушные суда не использовали части аэродрома, которые считаются опасными.

ADR.OR.C.015 Доступ

В целях установления соответствия положениям Закона о гражданской авиации, требованиям настоящего Положения и нормам по его применению эксплуатант аэродрома/аэропорта или поставщик услуг по управлению перроном предоставляет доступ любому лицу, авторизованному ОГА:

(a) к любому сооружению, документу, записи, данным, процедуре или другому материалу, важному для его деятельности, подлежащей сертификации или декларированию, независимо от того подрядная она или нет;

(b) для проведения или присутствия при любом действии, инспекции, испытании, оценке или мероприятии, которые ОГА считает необходимым.

ADR.OR.C.020 Заключения и корректирующие действия

После получения уведомления о заключениях эксплуатант аэродрома/аэропорта или поставщик услуг по управлению перроном:

(a) определяет причину, на которой основано несоответствие;

(b) намечает план корректирующих действий;

(c) доказывает выполнение корректирующих действий удовлетворительным для ОГА способом в согласованный с органом срок, согласно указаниям литеры (d) ADR.AR.C.055 приложения № 1.

ADR.OR.C.025 Срочное реагирование на проблему безопасности – соответствие директивам по безопасности

Эксплуатант аэродрома/аэропорта или поставщик услуг по управлению перроном внедряет все меры безопасности, в том числе директивы по безопасности, изданные ОГА в соответствии с литерой (с) ADR.AR.A.030 и ADR.AR.A.040 приложения № 1.

ADR.OR.C.030 Сообщение о событиях

(a) Эксплуатант аэродрома/аэропорта или поставщик услуг по управлению перроном сообщают одновременно в ОГА и любое другое учреждение, которое должно быть уведомлено в соответствии с действующим законодательством, о любой аварии, серьезном инциденте и событии.

(b) Не нарушая литеры (a), эксплуатант одновременно сообщает в ОГА и любое другое учреждение, которое должно быть уведомлено в соответствии с действующим законодательством, и в организацию, отвечающую за проектирование аэродромного оборудования, о любой неисправности, технической неполадке, превышении технических пределов, событии или любом другом необычном обстоятельстве, которое создало или может создать угрозу безопасности и которое не привело к аварии или серьезному инциденту.

(c) Отчеты, указанные в литерах (a) и (b), составляются в форме и порядке, установленном ОГА, и содержат всю необходимую относящуюся к ситуации информацию, сообщаемую эксплуатантом аэродрома/аэропорта или поставщиком услуг по управлению перроном.

(d) Отчеты составляются в кратчайший срок, но в любом случае в течение 72 часов с момента обнаружения эксплуатантом аэродрома/аэропорта или поставщиком услуг по управлению перроном ситуации, на которую ссылается отчет, за исключением случая, когда имеются чрезвычайные обстоятельства, мешающие этому.

(e) Если это важно, эксплуатант аэродрома/аэропорта или поставщик услуг по управлению перроном составляет отслеживающий отчет для сообщения подробностей о намеченных им мерах по предотвращению аналогичных событий в будущем как только эти меры были определены. Этот отчет составляется в форме и порядке, установленном ОГА.

ADR.OR.C.040 Предотвращение пожаров

Эксплуатант аэродрома/аэропорта устанавливает процедуры по запрету:

(a) курения на поверхности движения, на других рабочих поверхностях аэродрома или в зонах аэродрома, где хранится топливо или другие воспламеняющиеся материалы;

(b) любого открытого пламени или ведения деятельности, способной создать опасность пожара:

1) в зонах аэродрома, где хранится топливо или другие воспламеняющиеся материалы;

2) на поверхности движения или других рабочих поверхностях аэродрома, за исключением случая, когда это разрешено эксплуатантом аэродрома/ аэропорта.

ADR.OR.C.045 Употребление алкоголя, психоактивных и лекарственных средств

(a) Эксплуатант аэродрома/аэропорта устанавливает процедуры, связанные с употреблением алкоголя, психоактивных и лекарственных средств:

1) персоналом, участвующим в эксплуатации, спасении и борьбе с пожарами и в обслуживании аэродрома;

2) лицами без сопровождения, которые работают на поверхности движения или на других рабочих поверхностях аэродрома.

(b) Указанные процедуры должны содержать требования, согласно которым данным лицам запрещается:

1) употреблять алкоголь в рабочее время;

2) осуществлять какую-либо деятельность под влиянием:

(i) алкоголя или любого психоактивного вещества; или

(ii) любого лекарственного средства, способного повлиять на их способности, снижая их безопасность.

Подраздел D – МЕНЕДЖМЕНТ (ADR.OR.D)

ADR.OR.D.005 Система менеджмента

(a) Эксплуатант аэродрома/аэропорта внедряет и поддерживает систему менеджмента, которая должна содержать систему менеджмента безопасности.

(b) Система менеджмента включает:

1) четко определенные сферы обязанностей и ответственности эксплуатанта аэродрома/аэропорта на всех уровнях, в том числе прямую ответственность в вопросах безопасности, возлагаемую на руководство;

2) описание общих понятий и принципов эксплуатанта аэродрома/аэропорта в вопросах безопасности под общим названием политики безопасности, подписанной ответственным руководителем;

3) четко установленный механизм, который должен обеспечивать выявление опасностей при операциях;

4) четко установленный процесс, обеспечивающий анализ, оценку и снижение рисков безопасности, связанных с аэродромными операциями;

5) методы проверки эффективности безопасности организации эксплуатанта аэродрома/аэропорта в соотношении с показателями эффективности безопасности и задачами эффективной безопасности системы менеджмента безопасности, а также признания эффективности мер по контролю за рисками безопасности;

6) четко установленный процесс:

(i) выявления изменений в организации эксплуатанта аэродрома/аэропорта, системы менеджмента, аэродрома и его эксплуатации, способных ухудшить существующие процессы, процедуры и услуги;

(ii) описания механизмов, которые обеспечивают показатели эффективности в сфере безопасности до внесения изменений;

(iii) устранения или изменения мер по контролю рисков безопасности, которые перестали быть необходимыми или эффективными с учетом изменений эксплуатационной среды;

7) четко установленный процесс пересмотра системы менеджмента, указанной в литере (a), определение причин ненадлежащей эффективности системы менеджмента безопасности, определение влияний такой ненадлежащей эффективности на операции, а также устранение или смягчение этих причин;

8) программу подготовки в сфере безопасности, которая должна гарантировать подготовку персонала, участвующего в эксплуатации, в спасении и борьбе с пожарами, в обслуживании и менеджменте аэродрома, и его компетентность в выполнении задач в рамках системы менеджмента безопасности;

9) официальные средства оповещения в сфере безопасности, способные гарантировать полное знание персоналом системы менеджмента безопасности, передавать важную для безопасности информацию и объяснять причину принятия определенных мер безопасности и введения или изменения процедур безопасности;

10) согласование системы менеджмента безопасности с аварийным планом аэродрома; согласование аварийного плана аэродрома с аварийными планами организаций, с которыми он должен взаимодействовать в ходе предоставления аэродромных услуг;

11) четко установленный процесс мониторинга соответствия организации соответствующим требованиям.

(c) Эксплуатант аэродрома/аэропорта должен задокументировать все основные процессы системы менеджмента.

(d) Система менеджмента должна быть пропорциональна размеру организации и масштабу ее деятельности с учетом сопутствующих опасностей и рисков, неизбежных для этой деятельности.

(e) Если эксплуатант аэродрома/аэропорта владеет также сертификатом на предоставление аэронавигационных услуг, он обеспечивает охват системой менеджмента всех видов деятельности из сферы своих сертификатов.

ADR.OR.D.007 Менеджмент аэронавигационных данных и аэронавигационной информации

(a) В рамках своей системы менеджмента эксплуатант аэродрома/аэропорта внедряет и поддерживает систему менеджмента качества, которая охватывает:

1) его деятельность, связанную с аэронавигационными данными;

2) его деятельность, связанную с предоставлением аэронавигационной информации.

(b) Эксплуатант аэродрома/аэропорта определяет процедуры по достижению целей менеджмента безопасности и самой безопасности, касающиеся:

1) деятельности, связанной с аэронавигационными данными;

2) его деятельности, связанной с предоставлением аэронавигационной информации.

ADR.OR.D.010 Подрядная деятельность

(a) Подрядная деятельность включает все виды деятельности из сферы деятельности эксплуатанта аэродрома/аэропорта согласно условиям сертификата, осуществляемые другими организациями, которые сертифицированы для осуществления такой деятельности, или которые, если они не сертифицированы, осуществляют свою деятельность на основе утверждения эксплуатанта аэродрома/аэропорта. При передаче в подряд или закупке любой части своей деятельности, эксплуатант аэродрома/аэропорта обеспечивает соответствие подрядной или закупаемой услуги, оборудования или системы применимым требованиям.

(b) При передаче в подряд эксплуатантом аэродрома/аэропорта любой части своей деятельности организации, которая не сертифицирована в соответствии с положениями настоящего приложения для осуществления такой деятельности, подрядная организация осуществляет свою деятельность на основе утверждения эксплуатанта аэродрома/аэропорта и под его надзором. Эксплуатант аэродрома/аэропорта обеспечивает предоставление ОГА доступа в подрядную организацию для определения поддержания соответствия применимым требованиям.

ADR.OR.D.015 Требования к персоналу

(a) Эксплуатант аэродрома/аэропорта назначает ответственного руководителя, утвержденного (или одобренного) ОГА, уполномоченного обеспечивать возможность финансирования и выполнения всех видов деятельности в соответствии с применимыми требованиями. Ответственный руководитель несет ответственность за введение и поддержание эффективной системы менеджмента.

(b) Эксплуатант аэродрома/аэропорта назначает указанных руководителей, утвержденных (или одобренных) ОГА, ответственными за менеджмент и надзор следующих сфер:

1) эксплуатационные услуги аэродрома;

2) обслуживание аэродрома.

(c) Эксплуатант аэродрома/аэропорта назначает лицо или группу лиц, ответственных за развитие, обслуживание и ежедневное управление системой менеджмента безопасности.

Эти лица действуют независимо от других руководящих кадров организации, пользуются прямым доступом к ответственному руководителю и соответствующей руководящей команде в вопросах безопасности и несут ответственность перед ответственным руководителем.

(d) Эксплуатант аэродрома/аэропорта должен располагать достаточным и квалифицированным персоналом для выполнения плановых задач и действий в соответствии с применимыми требованиями.

(e) Эксплуатант аэродрома/аэропорта выделяет достаточное количество инспекторов по кадрам для определения задач и обязанностей с учетом структуры организации и численности работников.

(f) Эксплуатант аэродрома/аэропорта обеспечивает надлежащую подготовку, согласно программе подготовки, персонала, задействованного в эксплуатации, обслуживании и менеджменте аэродрома.

ADR.OR.D.017 Программы подготовки и проверки компетентности

(a) Эксплуатант аэродрома/аэропорта вводит и внедряет программу подготовки персонала, задействованного в эксплуатации, обслуживании и менеджменте аэродрома.

(b) Эксплуатант аэродрома/аэропорта обеспечивает надлежащую подготовку лиц без сопровождения, осуществляющих свою деятельность на поверхности движения или на других рабочих поверхностях аэродрома.

(c) Эксплуатант аэродрома/аэропорта обеспечивает подтверждение лицами, указанными в подпунктах (a) и (b), своей способности выполнять возложенные на них задачи путем проверки их компетентности через адекватные промежутки времени с целью обеспечения сохранения компетентности.

(d) Эксплуатант аэродрома/аэропорта обеспечивает:

1) привлечение инструкторов и оценщиков с надлежащей квалификацией и опытом для внедрения программы подготовки;

2) использование надлежащих средств для проведения подготовки.

(e) Эксплуатант аэродрома/аэропорта должен:

1) вести надлежащие учетные документы о квалификации, подготовке и проверке компетентности для подтверждения соответствия данному требованию;

2) по запросу предоставлять эти данные персоналу, которого они касаются;

3) в случае приема на работу лица другим работодателем предоставить этому новому работодателю по запросу учетные документы в отношении соответствующего лица.

ADR.OR.D.020 Требования к материальной базе

(a) Эксплуатант аэродрома/аэропорта обеспечивает, чтобы его персонал или персонал, принятый на работу подрядчиками для предоставления эксплуатационных услуг и услуг по обслуживанию аэродрома, располагал адекватной и надлежащей материальной базой.

(b) Эксплуатант аэродрома/аэропорта назначает соответствующие зоны аэродрома, подлежащие использованию для хранения опасных грузов, перевозимых через данный аэродром, в соответствии с техническими инструкциями (Док 9284 ИКАО).

ADR.OR.D.025 Согласование с другими организациями

Эксплуатант аэродрома/аэропорта должен:

(a) обеспечить согласование и взаимодействие системы менеджмента аэродрома с процедурами безопасности других организаций, которые осуществляют свою деятельность или предоставляют услуги на данном аэродроме;

(b) обеспечить наличие в таких организациях процедур безопасности для их соответствия требованиям настоящего Положения и нормам по его применению, а также требованиям, предусмотренным в руководстве аэродрома.

ADR.OR.D.027 Программы безопасности

Эксплуатант аэродрома/аэропорта должен:

(a) вводить, координировать и внедрять программы продвижения безопасности и обмена соответствующей информацией для безопасности;

(b) поощрять организации, которые осуществляют свою деятельность или предоставляют услуги на данном аэродроме, к участию в таких программах.

ADR.OR.D.030 Система сообщения о проблемах безопасности

(a) Эксплуатант аэродрома/аэропорта вводит и внедряет систему сообщения о проблемах безопасности для всего персонала и для всех организаций, которые осуществляют свою деятельность или предоставляют услуги на данном аэродроме, в целях продвижения безопасности на аэродроме и его безопасного использования.

(b) В соответствии с пунктом 4 литеры (b) ADR.OR.D.005 эксплуатант аэродрома/аэропорта должен:

1) требовать от персонала и организаций, указанных в литере (a), использовать систему сообщения о проблемах безопасности для обязательного сообщения о любой аварии, инциденте, серьезном инциденте и событии;

2) обеспечивать возможность использования системы сообщения о проблемах безопасности для добровольного сообщения обо всех неисправностях, авариях или угрозах, способных повлиять на безопасность.

(c) Система сообщения о проблемах безопасности защищает личность лица, которое о них сообщает, поощряет добровольное сообщение и предполагает возможность анонимной передачи отчетов.

(d) Эксплуатант аэродрома/аэропорта должен:

1) вести учет всех отправленных отчетов;

2) анализировать и оценивать отчеты, при необходимости, в целях устранения недостатков в вопросах безопасности и определения тенденций;

3) обеспечивать участие всех организаций, которые осуществляют свою деятельность или предоставляют услуги на аэродроме и участвуют в вопросе безопасности, в рассмотрении таких отчетов, а также применение всех установленных корректирующих и/или предупредительных мер;

4) проводить, при необходимости, расследования в отношении отчетов;

5) воздерживаться от возложения вины, в соответствии с принципами «справедливой культуры».

ADR.OR.D.035 Учет документов

(a) Эксплуатант аэродрома/аэропорта вводит адекватную систему учета документов, призванную охватить все виды его деятельности, осуществляемые на основании настоящего Положения и норм по его применению.

(b) Формат учетных данных уточняется в руководстве аэродрома.

(c) Документы хранятся способом, обеспечивающим их защиту от повреждения, искажения и хищения.

(d) Документы хранятся в течение не менее пяти лет, за исключением указанных ниже, которые хранятся следующим образом:

1) сертификационная база аэродрома, используемые альтернативные методы соответствия и действующий сертификат эксплуатанта аэродрома/аэропорта – в течение срока действия сертификата;

2) соглашения с другими организациями – в течение срока действия этих соглашений;

3) руководства по эксплуатации аэродромного оборудования или используемых на аэродроме систем – в течение срока их использования на данном аэродроме;

4) отчеты об оценке безопасности – в течение срока службы системы/процедуры/деятельности;

5) подготовка, квалификации и медицинские дела персонала, а также проверки его компетентности – по необходимости, в течение не менее четырех лет после окончания периода работы или до прохождения сферой их полномочий аудита ОГА;

6) текущая версия реестра учета опасностей.

(e) Все учетные документы регулируются применимым законодательством о защите данных.

Подраздел E – РУКОВОДСТВО АЭРОДРОМА И ДОКУМЕНТАЦИЯ (ADR.OR.E)

ADR.OR.E.005 Руководство аэродрома

(a) Эксплуатант аэродрома/аэропорта разрабатывает и постоянно хранит руководство аэродрома.

(b) Содержание руководства аэродрома должно отражать сертификационную базу и требования, предусмотренные настоящим приложением и приложением № 3, при необходимости, и не должно противоречить условиям сертификата. Руководство аэродрома должно содержать или ссылаться на всю необходимую информацию по использованию, эксплуатации и поддержанию в безопасных условиях аэродрома, его оборудования, а также его поверхностей по ограничению препятствий и защите от препятствий, и других связанных с аэродромом зон.

(c) Руководство аэродрома может быть издано отдельными частями.

(d) Эксплуатант аэродрома/аэропорта обеспечивает всему персоналу аэродрома и других соответствующих организаций свободный доступ к частям руководства аэродрома, имеющим значение для их задач и обязанностей.

(e) Эксплуатант аэродрома/аэропорта должен:

1) представить в ОГА изменения и пересмотры руководства аэродрома, планируемые в отношении элементов, требующих предварительного утверждения в соответствии с ADR.OR.B.040, до даты вступления в силу, и обеспечить их невступление в действие до получения утверждения от ОГА; или

2) представить в ОГА планируемые изменения и пересмотры руководства аэродрома до даты вступления в силу в случае, если предложение об изменении или пересмотре руководства аэродрома требует только уведомления ОГА в соответствии с литерой (d) ADR.OR.B.040 и литерой (b) ADR.OR.B.015.

(f) Не нарушая литеры (e), при необходимости внесения изменений или пересмотра из соображений безопасности, они могут быть опубликованы и применены незамедлительно, при условии запроса всех необходимых утверждений.

(g) Эксплуатант аэродрома/аэропорта должен:

1) пересматривать информацию, которая содержится в руководстве аэродрома, обеспечивать его обновление и изменение при любой необходимости;

2) вносить все изменения и пересмотры, затребованные ОГА;

3) доводить до сведения всего персонала аэродрома и других соответствующих организаций изменения, имеющие значение для их задач и обязанностей.

(h) Эксплуатант аэродрома/аэропорта обеспечивает правильное отражение в руководстве аэродрома любой информации, заимствованной из других утвержденных документов, и любого изменения такой информации. Это не мешает эксплуатанту аэродрома/аэропорта публиковать более консервативные данные и процедуры в руководстве аэродрома.

(i) Эксплуатант аэродрома/аэропорта обеспечивает:

1) оформление руководства аэродрома на языке, который ОГА считает допустимым;

2) чтение и понимание всем персоналом языка, на котором составлены части руководства аэродрома и других рабочих документов, имеющих значение для его полномочий и обязанностей.

(j) Эксплуатант аэродрома/аэропорта обеспечивает, чтобы руководство аэродрома:

1) было подписано ответственным руководителем аэродрома;

2) было напечатано или доступно в электронной форме и легко поддавалось пересмотру;

3) располагало системой управления проверкой версий, которые применяются и четко указаны в руководстве аэродрома;

4) соблюдало принципы человеческих факторов и было построено таким образом, чтобы облегчить его разработку, использование и пересмотр.

(k) Эксплуатант аэродрома/аэропорта хранит на аэродроме как минимум один полный и обновленный экземпляр руководства аэродрома, который предоставляет ОГА для инспекции.

(l) Руководство аэродрома содержит следующее:

1) общие положения;

2) систему менеджмента аэродрома, требования по квалификации и подготовке;

3) характеристики месторасположения аэродрома;

4) характеристики аэродрома, которые следует сообщить аэронавигационной справочной службе;

5) характеристики процедур эксплуатации аэродрома, его оборудования и мер безопасности.

ADR.OR.E.010 Требования к документации

(a) Эксплуатант аэродрома/аэропорта должен обеспечить доступность любого другого необходимого документа и связанных с ним изменений.

(b) Эксплуатант аэродрома/аэропорта должен обладать способностью своевременно распределять рабочие инструкции и любую другую информацию.

Приложение № 3

к Положению об административных

процедурах, касающихся аэродромов

ТРЕБОВАНИЯ К ОПЕРАЦИЯМ – АЭРОДРОМЫ (ADR.OPS)

Подраздел A – ДАННЫЕ ОБ АЭРОДРОМАХ (ADR.OPS.A)

ADR.OPS.A.005 Данные об аэродромах

В каждом конкретном случае, эксплуатант аэродрома/аэропорта:

(a) определяет, документирует и ведет актуализированные данные, имеющие значение для аэродрома и для доступных услуг;

(b) предоставляет данные, имеющие значение для аэродрома и для доступных услуг, пользователям, а также поставщикам услуг по авиаперевозкам и справочных аэронавигационных услуг, которых они касаются.

ADR.OPS.A.010 Требования к качеству данных

Эксплуатант аэродрома/аэропорта должен заключить официальные соглашения с организациями, с которыми он обменивается аэронавигационными данными и/или аэронавигационной информацией.

(a) Все данные, имеющие значение для аэродрома и для доступных услуг, предоставляются эксплуатантом аэродрома/аэропорта на необходимом уровне качества и сохранности.

(b) При опубликовании данных, имеющих значение для аэродрома и для доступных услуг, эксплуатант аэродрома/аэропорта должен:

1) осуществлять мониторинг данных, имеющих значение для аэродрома и для доступных услуг, поступающих от эксплуатанта аэродрома/аэропорта и распространяемых поставщиками услуг по авиаперевозкам и справочных аэронавигационных услуг, которых они касаются;

2) уведомлять соответствующих поставщиков справочных аэронавигационных услуг о любом изменении, необходимом для обеспечения правильности и полноты данных, имеющих значение для аэродрома, и для доступных услуг, предоставляемых эксплуатантом аэродрома/аэропорта;

3) уведомлять соответствующих поставщиков услуг по авиаперевозкам и справочных аэронавигационных услуг в случае, если опубликованные данные, предоставляемые эксплуатантом аэродрома/аэропорта, неправильные или неадекватные.

ADR.OPS.A.015 Согласование между эксплуатантами аэродромов/аэропортов и справочной аэронавигационной службой

(a) Для обеспечения получения поставщиками аэронавигационной информации сведений, позволяющих им предоставлять обновленную информацию перед полетом, а также для удовлетворения потребности в информации во время полета, эксплуатант аэродрома/аэропорта принимает меры для передачи соответствующим поставщикам справочных аэронавигационных услуг в кратчайший срок следующего:

1) информации об условиях на аэродроме, устранении случайно простаивающих воздушных судов, спасении и борьбе с пожарами и о системах визуального указания захода на посадку;

2) исправности смежных установок и, при необходимости, навигационных служб и средств на аэродроме;

3) любой другой информации, если считается, что она имеет оперативное значение.

(b) До внесения изменений в аэронавигационные системы эксплуатант аэродрома/аэропорта должен учесть надлежащим образом необходимое время для того, чтобы соответствующие справочные аэронавигационные службы подготовили, оформили и опубликовали соответствующие материалы с целью распространения.

Подраздел B – УСЛУГИ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ, АЭРОДРОМНОЕ

ОБОРУДОВАНИЕ И СООРУЖЕНИЯ (ADR.OPS.B)

ADR.OPS.B.001 Предоставление услуг

Услуги, предусмотренные в подразделе B настоящего приложения, предоставляются на аэродроме, прямо или косвенно, эксплуатантом аэродрома/ аэропорта.

ADR.OPS.B.005 Аварийный план аэродрома

Эксплуатант аэродрома/аэропорта должен иметь и применять аварийный план аэродрома, который должен:

(a) быть пропорциональным операциям воздушных судов и другой деятельности, осуществляемой на аэродроме;

(b) предусматривать координирование соответствующих организаций в ответ на аварийную ситуацию, возникающую на аэродроме или вблизи него;

(c) содержать процедуры по периодическому испытанию плана на удовлетворительном уровне и рассмотрению результатов с целью повышения его эффективности.

ADR.OPS.B.010 Спасательные услуги и услуги по борьбе с пожарами

(a) Эксплуатант аэродрома/аэропорта обеспечивает:

1) предоставление на аэродроме материальной базы, спасательного оборудования и услуг, а также оборудования и услуг для борьбы с пожарами;

2) своевременную доступность адекватного оборудования, огнетушителей и достаточного персонала;

3) надлежащую подготовку, экипировку и квалификацию спасательного персонала и персонала по борьбе с пожарами, для осуществления им своей деятельности в характерной для аэродрома среде;

4) подтверждение спасательным персоналом и персоналом по борьбе с пожарами, которому поручено действовать в аварийных авиационных ситуациях, своей способности, с медицинской точки зрения, удовлетворительно выполнять свои обязанности, с учетом вида деятельности.

(b) Эксплуатант аэродрома/аэропорта вводит и внедряет программу подготовки лиц, участвующих в спасательных услугах и услугах по борьбе с пожарами, предоставляемых на аэродроме.

(c) Эксплуатант аэродрома/аэропорта проводит проверки компетентности через адекватные промежутки времени с целью обеспечения поддержания компетентности.

(d) Эксплуатант аэродрома/аэропорта обеспечивает:

1) привлечение инструкторов и оценщиков, обладающих надлежащей квалификацией и опытом, для внедрения программы подготовки;

2) использование надлежащих средств и возможностей для проведения подготовки.

(e) Эксплуатант аэродрома/аэропорта должен:

1) хранить записи о квалификации, подготовке и проверке компетентности для подтверждения соответствия данному требованию;

2) по запросу предоставлять эти записи персоналу, которого они касаются;

3) в случае приема на работу лица другим работодателем, предоставить этому новому работодателю, по запросу, записи в отношении соответствующего лица.

(f) Временное снижение, в силу непредвиденных обстоятельств, уровня защиты, связанного со спасательными услугами и услугами по борьбе с пожарами, предоставляемыми на аэродроме, не требует предварительного утверждения ОГА.

ADR.OPS.B.015 Мониторинг и инспекция поверхности движения и смежных сооружений

(a) Эксплуатант аэродрома/аэропорта ведет мониторинг состояния поверхности движения и исправности смежных сооружений и сообщает о существенных моментах в плане эксплуатации, независимо от того, носят ли они временный или постоянный характер, поставщику услуг по авиаперевозкам и поставщику справочных аэронавигационных услуг, которых это касается.

(b) Эксплуатант аэродрома/аэропорта проводит периодические инспекции поверхности движения и ее смежных сооружений.

ADR.OPS.B.020 Снижение риска столкновения с дикими животными

Эксплуатант аэродрома/аэропорта должен:

(a) оценивать риски в виде диких животных на аэродроме и вблизи него;

(b) ввести меры и процедуры по сокращению до минимума риска столкновения между дикими животными и воздушными судами на аэродроме;

(c) уведомить ОГА, если оценка столкновений с дикими животными сигнализирует о наличии по соседству с аэродромом условий, способных вызвать проблему, связанную с риском в виде диких животных.

ADR.OPS.B.025 Эксплуатация транспортных средств

Эксплуатант аэродрома/аэропорта вводит и внедряет процедуры по подготовке, оценке и авторизации всех водителей, которые работают на поверхности движения.

ADR.OPS.B.030 Система контроля и направления наземного движения

Эксплуатант аэродрома/аэропорта обеспечивает наличие на аэродроме системы контроля и направления наземного движения.

ADR.OPS.B.035 Операции в зимних условиях

Эксплуатант аэродрома/аэропорта обеспечивает введение и внедрение средств и процедур, гарантирующих безопасность операций, проводимых на аэродроме в зимних условиях.

ADR.OPS.B.040 Операции в ночное время

Эксплуатант аэродрома/аэропорта обеспечивает введение и внедрение средств и процедур, гарантирующих безопасность операций, проводимых на аэродроме в ночное время.

ADR.OPS.B.045 Операции в условиях плохой видимости

(a) Эксплуатант аэродрома/аэропорта обеспечивает введение и внедрение средств и процедур, гарантирующих безопасность операций, проводимых на аэродроме в условиях плохой видимости.

(b) Процедуры в условиях плохой видимости требуют предварительного утверждения ОГА.

ADR.OPS.B.050 Операции в неблагоприятных метеорологических условиях

Эксплуатант аэродрома/аэропорта обеспечивает введение и внедрение средств и процедур, гарантирующих безопасность операций, проводимых на аэродроме в неблагоприятных метеорологических условиях.

ADR.OPS.B.055 Качество топлива

Эксплуатант аэродрома/аэропорта проверяет наличие в организациях, участвующих в хранении и распределении топлива для воздушных судов, процедур, обеспечивающих получение воздушными судами незагрязненного топлива, согласно правильной спецификации.

ADR.OPS.B.065 Визуальные средства и электросистемы аэродрома

Эксплуатант аэродрома/аэропорта должен располагать процедурами, которые обеспечивают предусмотренную работу визуальных средств и электросистем аэродрома.

ADR.OPS.B.070 Безопасность работ на аэродроме

(a) Эксплуатант аэродрома/аэропорта вводит и внедряет процедуры, обеспечивающие:

1) исключение влияния аэродромных работ на безопасность воздушных судов;

2) исключение влияния эксплуатационной деятельности аэродрома на безопасность аэродромных работ.

ADR.OPS.B.075 Защита аэродромов

(a) Эксплуатант аэродрома/аэропорта должен вести мониторинг на аэродроме и вблизи него:

1) поверхностей по ограничению препятствий и по защите от препятствий, установленных в соответствии с сертификационной базой, а также других поверхностей и связанных с аэродромом зон, с целью принятия, в пределах своей компетенции, адекватных мер по снижению рисков, связанных с проникновением на эти поверхности и в эти зоны;

2) маркировки и освещения препятствий с целью возможности принятия мер, при необходимости, в пределах своей компетенции;

3) опасностей, связанных с деятельностью человека и назначением земельных участков, с целью принятия мер, при необходимости, в пределах своей компетенции.

(b) Эксплуатант аэродрома/аэропорта должен располагать процедурами по снижению рисков, связанных с препятствиями, благоустройством и другими видами деятельности в наблюдаемых зонах, способных повлиять на безопасность операций, выполняемых воздушными судами, прилетающими на данный аэродром или вылетающими с него.

ADR.OPS.B.080 Маркировка и освещение транспортных средств и прочих движущихся объектов

Эксплуатант аэродрома/аэропорта обеспечивает маркировку транспортных средств и других движущихся объектов, кроме воздушных судов, находящихся на поверхности движения, и освещение транспортных средств и других движущихся объектов, если они используются в ночное время или в условиях плохой видимости. Исключение могут составлять оборудование и транспортные средства по обслуживанию воздушных судов, используемые исключительно на перронах.

ADR.OPS.B.090 Использование аэродрома воздушными судами с буквенным кодом более высокого уровня

(a) За исключением аварийных ситуаций на борту воздушных судов, эксплуатант аэродрома/аэропорта, при условии предварительного утверждения ОГА, может разрешить использование аэродрома или его частей воздушными судами с буквенным кодом более высокого уровня по сравнению с проектными характеристиками аэродрома, уточненными в условиях сертификата.

(b) Для подтверждения соответствия литере (a), применяются положения ADR.OR.B.040 приложения № 2.

Подраздел C – ОБСЛУЖИВАНИЕ АЭРОДРОМА (ADR.OPS.C)

ADR.OPS.C.005 Общие положения

Эксплуатант аэродрома/аэропорта вводит и внедряет программу обслуживания, которая включает, при необходи-мости, профилактическое обслуживание для содержания материальной базы аэродрома, с целью ее соответствия важнейшим требованиям, предусмотренным в приложении 4.

ADR.OPS.C.010 Покрытия, другие виды поверхностей и дренажные системы

(a) Эксплуатант аэродрома/аэропорта проводит проверку поверхностей всех зон движения, в том числе покрытий (полос, рулежных дорожек и перронов), прилегающих зон и дренажных систем для периодической оценки их состояния в рамках программ по обслуживанию аэродрома.

(b) Эксплуатант аэродрома/аэропорта должен:

1) обслуживать поверхности всех зон движения с целью исключения и устранения любого свободного предмета/мусора, способного нанести вред воздушным судам или нарушить работу систем воздушных судов;

2) обслуживать поверхность полос, рулежных дорожек и перронов с целью предупреждения образования вредных неровностей;

3) принимать корректирующие меры по обслуживанию тогда, когда характеристики трения всей полосы или ее части, когда она не загрязнена, ниже минимального уровня трения. Частота этих измерений должна быть достаточной для определения тенденции характеристик трения полосы.

ADR.0PS.C.015 Визуальные средства и электросистемы

Эксплуатант аэродрома/аэропорта вводит и обеспечивает внедрение системы корректирующего и профилактического обслуживания визуальных средств и электросистем для обеспечения доступности, надежности и соответствия системы маркировки и освещения.

Приложение № 4

к Положению об административных

процедурах, касающихся аэродромов

ВАЖНЕЙШИЕ ТРЕБОВАНИЯ К АЭРОДРОМАМ

Подраздел A – ФИЗИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ,

ИНФРАСТРУКТУРА И ОБОРУДОВАНИЕ

1. Зона движения

(a) У аэродрома имеется взлетно-посадочная зона для воздушных судов, которая соответствует следующим условиям:

(i) ее размеры и характеристики приспособлены к воздушным судам, предусмотренным для эксплуатации сооружения;

(ii) при необходимости обладает достаточной несущей способностью выдерживать повторяющиеся операции предусмотренных воздушных судов. Поверхности, не предназначенные для повторяющихся операций, должны быть способны только выдерживать вес воздушных судов;

(iii) она спроектирована с обеспечением водостока и исключением того, чтобы удерживаемая вода могла создать неприемлемый риск для эксплуатации воздушных судов;

(iv) уклон и изменения уклона в этой зоне не создают неприемлемого риска для эксплуатации воздушных судов;

(v) характеристики поверхности данной зоны адекватны для использования предусмотренными воздушными судами;

(vi) в данной зоне нет объектов, способных создать неприемлемый риск для эксплуатации воздушных судов.

(b) В случае, если установлено несколько взлетно-посадочных зон, они проектируются таким образом, чтобы не создавать неприемлемого риска для операций воздушных судов.

(c) Установленная взлетно-посадочная зона окружена определенными зонами. Эти зоны предусмотрены для защиты пролетающего над ними воздушного судна во время операций по взлету и посадке, или для снижения последствий короткой посадки, выезда на обочину или случайного захода за пределы взлетно-посадочной зоны, и соответствуют следующим условиям:

(i) размеры данных зон адекватны для предусмотренных операций воздушных судов;

(ii) уклон и изменения уклона в данных зонах не создают неприемлемого риска для эксплуатации воздушных судов;

(iii) в данных зонах нет объектов, способных создать неприемлемый риск для эксплуатации воздушных судов. Это не должно исключать хрупкого оборудования, которое должно быть размещено в соответствующих зонах в случае его необходимости для эксплуатации воздушных судов; и

(iv) в этих целях у каждой поверхности должна быть достаточная несущая способность.

(d) Зоны аэродрома и ближайшие окрестности, которые подлежат использованию для движения или простоя воздушных судов, защищаются таким образом, чтобы обеспечивать возможность безопасной эксплуатации воздушных судов, предусмотренных для использования данного сооружения, во всех предусмотренных для этого условиях, и соответствуют следующим условиям:

(i) эти зоны обладают достаточной несущей способностью, чтобы выдерживать повторяющиеся операции предусмотренных воздушных судов, за исключением зон, предусмотренных только для использования в некоторых случаях, которые должны только выдерживать вес воздушных судов;

(ii) эти зоны спроектированы с обеспечением водостока и исключением того, чтобы удерживаемая вода могла создать неприемлемый риск для эксплуатации воздушных судов;

(iii) уклон и изменения уклона в этих зонах не создают неприемлемого риска для эксплуатации воздушных судов;

(iv) характеристики поверхности этих зон адекватны для использования предусмотренными воздушными судами;

(v) в этих зонах нет объектов, способных создать неприемлемый риск для воздушных судов. Это не должно исключать размещения, в специально установленных положениях или зонах, необходимого для данной зоны оборудования.

(e) Остальные инфраструктуры, предусмотренные для использования воздушными судами, должны быть спроектированы таким образом, чтобы при их использовании не создавался неприемлемый риск для использующих их воздушных судов.

(f) Строения, здания, оборудование или зоны хранения располагаются и проектируются таким образом, чтобы не создавать неприемлемого риска для эксплуатации воздушных судов.

(g) Предусматриваются адекватные средства для предотвращения проникновения на поверхность движения неавторизованных лиц, неавторизованных транспортных средств или диких животных, достаточно крупных для создания неприемлемого риска для эксплуатации воздушных судов, не нарушая национальных и международных норм по защите животных.

2. Высота обхода препятствия

(a) Для защиты воздушных судов, которые заходят на посадку или приступают к взлету на аэродроме, устанавливаются маршруты или зоны прибытия и отбытия. Эти маршруты или зоны обеспечивает воздушным судам необходимую высоту для обхода препятствий, расположенных в зоне вокруг аэродрома, с учетом местных физических характеристик.

(b) Данная высота обхода препятствий адекватна этапу полета и виду выполняемой операции. Также учитывается оборудование, используемое для определения положения воздушных судов.

3. Визуальные и другие средства, и аэродромное оборудование

(a) Средства соответствуют цели, легко распознаваемы и дают пользователям ясную информацию во всех предусмотренных рабочих условиях.

(b) Аэродромное оборудование работает предусмотренным способом в предусмотренных условиях эксплуатации. В условиях эксплуатации или в случае неисправности аэродромное оборудование не создает неприемлемого риска для безопасности авиации.

(c) Средства и системы их электропитания спроектированы таким образом, чтобы их выход из строя не приводил к предоставлению неадекватной, ложной или недостаточной информации пользователям, или к сбою важной услуги.

(d) Обеспечены адекватные средства защиты для исключения повреждения или нарушения работы этих средств.

(e) Источники излучения или наличие движущихся или неподвижных объектов не мешает и не оказывает отрицательного влияния на эффективность систем аэронавигационной связи, навигации и надзора.

(f) Компетентному персоналу предоставляется информация об эксплуатации и использовании аэродромного оборудования, в том числе четкие указания об условиях, способных вызвать неприемлемые риски для безопасности авиации.

4. Данные об аэродроме

(a) Устанавливаются и обновляются данные об аэродроме и доступных услугах.

(b) Данные являются точными, разборчивыми, полными и понятными. Поддерживаются адекватные уровни сохранности.

(c) Данные вовремя предоставляются соответствующим пользователям и поставщикам аэронавигационных услуг (ANS), используя достаточно надежный и быстрый способ сообщения.

Подраздел B – ЭКСПЛУАТАЦИЯ И УПРАВЛЕНИЕ

1. Эксплуатант аэродрома/аэропорта несет ответственность за эксплуатацию аэродрома.

Эксплуатант аэродрома/аэропорта выполняет следующие обязанности:

(a) располагает, непосредственно или на договорной основе, всеми необходимыми средствами для гарантирования безопасной эксплуатации аэродрома. Эти средства включают, но не ограничиваются ими: сооружения, персонал, оборудование и материалы, документацию о полномочиях, обязанностях и процедурах, доступ к соответствующим данным и ведение бухгалтерского учета;

(b) проверяет постоянное выполнение требований подраздела A настоящего приложения, или принимает адекватные меры для сокращения риска, связанного с несоответствием. Устанавливает и применяет процедуры по своевременному доведению этих мер до сведения всех пользователей;

(c) устанавливает и применяет программу по управлению рисками, связанными с дикими животными;

(d) гарантирует, что движение транспортных средств и лиц по поверхности движения и другим рабочим поверхностям согласовано с движением воздушного судна во избежание столкновений и повреждения воздушного судна;

(e) гарантирует, что установлены и применяются процедуры по сокращению рисков, связанных с эксплуатацией аэродрома в зимнее время, в неблагоприятных метеорологических условиях, при плохой видимости или в ночное время, при необходимости;

(f) заключает договоры с другими компетентными организациями для обеспечения постоянного соответствия этим важнейшим для аэродромов требованиям. Эти организации включают, но не ограничиваются ими: эксплуатантов воздушных судов, поставщиков аэронавигационных услуг, поставщиков услуг по наземному обслуживанию и другие организации, чья деятельность или продукция могут отрицательно влиять на безопасность авиации;

(g) гарантирует, либо сам, либо путем договоров с третьими сторонами, наличие процедуры заправки воздушного судна незагрязненным топливом и в соответствии с правильной спецификацией;

(h) предоставляет в распоряжение и применяет руководства по обслуживанию аэродромного оборудования, содержащие указания по обслуживанию и ремонту, информацию о техническом обслуживании, процедуры ремонта и инспектирования;

(i) устанавливает и применяет на аэродроме аварийный план, содержащий аварийные ситуации, которые могут возникнуть на аэродроме или в непосредственной близости к нему. Этот план согласуется, при необходимости, с аварийным планом местного сообщества;

(j) гарантирует обеспечение на аэродроме адекватных спасательных и пожарных служб. Эти службы действуют в случае инцидента или аварии с надлежащей срочностью и должны содержать как минимум оборудование, средства пожаротушения и персонал в достаточном количестве;

(k) привлекает только подготовленный и квалифицированный персонал по эксплуатации и обслуживанию аэродрома, применяет и обновляет программы обучения и проверки компетентности всего соответствующего персонала;

(l) гарантирует, что любое лицо, которому разрешен доступ без сопровождения на поверхность движения или другие рабочие поверхности, обладает для этого адекватной подготовкой и квалификацией;

(m) обеспечивает, чтобы спасательный и пожарный персонал обладал адекватной подготовкой и квалификацией для работы в окрестностях аэродрома. Эксплуатант аэродрома/аэропорта должен применять и поддерживать программы по обучению и проверке для поддержания уровня его компетентности;

(n) обеспечивает, чтобы весь спасательный и пожарный персонал, которому может быть поручено действовать в аварийных авиационных ситуациях, регулярно подтверждал свои психофизические способности к удовлетворительному выполнению своих обязанностей, с учетом вида деятельности. В данном контексте психофизические способности, то есть психические и физические способности, означают не страдать от какой-либо болезни или недостатка (или ограничения возможности), способного привести к неспособности данного персонала:

(i) выполнять специфические обязанности по работе в аварийных авиационных ситуациях;

(ii) в любой момент выполнять возложенные на него задачи;

(iii) правильно воспринимать свою среду.

2. Системы управления

(a) Эксплуатант аэродрома/аэропорта применяет и поддерживает систему управления для гарантирования соответствия данным важнейшим требованиям к аэродромам и постоянного и проактивного повышения безопасности. Система управления должна содержать организационные структуры, обязанности, компетенции, политику и процедуры.

(b) Система управления должна включать программу предотвращения пожаров и аварий, содержащую систему сообщения и анализа инцидентов. Анализ должен включать, при необходимости, части вышеуказанного подпункта (f) пункта 1.

(c) Эксплуатант аэродрома/аэропорта разрабатывает руководство аэродрома и работает в соответствии с руководством. Данное руководство содержит необходимые для аэродрома инструкции, информацию и процедуры, системы управления и для выполнения персоналом по эксплуатации своих обязанностей.

Подраздел C – ОКРЕСТНОСТИ АЭРОДРОМА

1. Воздушное пространство вокруг поверхностей движения аэродрома защищается от препятствий таким образом, чтобы позволить эксплуатацию предусмотренных воздушных судов на аэродроме, не создавая неприемлемого риска из-за наличия препятствий вокруг аэродрома. Поэтому создаются, применяются и постоянно наблюдаются поверхности по мониторингу препятствий для выявления любого неавторизованного проникновения.

(a) Проникновение на данные поверхности требует оценки для установления того, представляет ли объект или нет неприемлемый риск. Любой объект, представляющий неприемлемый риск, устраняется или принимаются адекватные меры по снижению рисков для защиты воздушного судна, использующего аэродром.

(b) О любом оставшемся объекте сообщается и, при необходимости, он маркируется и оснащается светящимися маяками.

2. Должен осуществляться мониторинг опасностей, связанных с деятельностью человека и эксплуатацией земельных участков, как например, опасности из следующего перечня, но не ограничиваясь ими:

(a) любое строение или изменение в эксплуатации земельных участков в зоне аэродрома;

(b) возможность нарушений, вызванных препятствиями;

(c) использование опасных огней, неясных и ложных;

(d) ослепление, вызванное большими поверхностями, c высокой светоотражаемостью;

(e) создание зон, способных вызвать активность диких животных, в окрестностях поверхности движения аэродрома;

(f) источники невидимого излучения или наличие движущихся или неподвижных объектов, которые могут создать препятствия или отрицательно повлиять на эффективность систем аэронавигационной связи, навигации и надзора.

Вызванный ими риск должен быть оценен и снижен до приемлемого уровня.

3. Устанавливается аварийный план на уровне местного сообщества на случай аварийных авиационных ситуаций, которые происходят в местной зоне аэродрома.

Подраздел D – ДРУГИЕ АСПЕКТЫ

За исключением аварийных ситуаций на борту воздушного судна, в момент перенаправления на альтернативный аэродром или в других условиях, указанных в каждом случае, не разрешено использование аэродрома или его частей воздушным судном, для которого проектирование и процедуры эксплуатации аэродрома не были предусмотрены в обычном порядке.